## Slide 1
INGENIERIA DEL AVIÓN CESSNA 152
NILTON CALDERON VILLALOBOS
TCO3 EP
INSTRUCTOR

## Slide 2
INTRODUCCION
Este curso pretende ayudar a los alumnos pilotos a familiarizarse con las aeronaves monomotor de modo que las conozcan mejor y así puedan sacar un mayor rendimiento de las mismas.
El curso se distribuirá en capítulos que comprenden los distintos Sistemas de la Aeronave

## Slide 3
GENERALIDADES

## Slide 4
CONOCIMIENTOS GENERALES
MOTOR
MODELO ……..…………………………….. O-235 L2C
FABRICANTE ….……………………………….. AVCO LYCOMING
POTENCIA ……………………………………. 110 BHP
MAXIMAS RPM …………………………............ 2550 RPM
MINIMAS RPM …………………………............ 650 RPM

## Slide 5
Modelo O-235 L2C
Tiene instalado un motor Lycoming modelo O-235 L2C, de 4 cilindros opuestos horizontalmente y refrigerados por aire de impacto. El motor gira una hélice metálica de paso fijo de dos palas.

## Slide 6
Modelo O-235 L2C
Los cilindros derechos son identificados por los números 1 y 3, correspondiendo el Nº 1 al más cercano a la hélice. Los cilindros del lado izquierdo son el 2 y 4, correspondiendo el Nº 2 al más cercano a la hélice.

## Slide 7
HELICE
FABRICACION ………………… McCAULEY
MODELO …….………….. 1A103/TCM6958
Nº DE PALAS ….…………….. 02
DIAMETRO MAX. ….…………….. 69 pulg.
DIAMETRO MIN. ………………… 67.5 pulg.
TIPO ……….……….. DE PASO FIJO
La hélice del Avión, es de una sola pieza con dos (02) palas, de paso fijo y cuyo centro sirve de fijación para unirla con pernos a la placa del cigüeñal, es de una aleación de aluminio y tiene un diámetro total de tip a tip de 69 pulgadas

## Slide 8
Función de la hélice
Convertir la energía mecánica generada por el motor en tracción, lo cual lo consigue con el ángulo de sus palas.

## Slide 9
CAPACIDADES DE COMBUSTIBLE
CAPACIDAD DE CADA TANQUE ……… 13 Glns
CAPACIDAD TOTAL …..…. 26 Glns
GASOLINA UTIL …...… 24.5 Glns
TIPO ….….. 100 LL AZUL
NOTA : Debido a que por construcción ambos tanques están interconectados, seria conveniente, para asegurarse un completo llenado, que después de haberlos recargado, vuelva a recargarlos para completar la diferencia que hubiese.

## Slide 10
ACEITE
TIPO DE ACEITE ………… MIL-L-6082 Aeroshellw 100(PRIM.50)
TIPO DE ACEITE ………… MIL-L-22851Aeroshellw 100(DESP.50)
GRADO …………. SAE 50 sobre los 16°C (60° F)
OPER. TEMP. NORMAL ......... ARCO VERDE
MAX. TEMP. ACEITE …………. 245° F (118°C)
PRESION NORMAL ........... 60 – 90 psi
PRESION MINIMO …………. 25 psi
PRESION MAXIMO …………. 100 psi
CANTIDAD ….……… 6 qts. + 1qts con filtro externo
Sin detergente Con detergente

## Slide 11
Grado de Especificación :
Especificación MIL-L-6082, aceite de aviación, grado mineral, úselo para recargas durante las primeras 25 hrs , cumplido este periodo, cambie el aceite, pero continúe usando el mismo aceite hasta que haya acumulado un total de 25 hrs o que el consumo se estabilice.
NOTA : La aeronave salió de la fabrica con un aceite de motor, resistente a la corrosión. Este aceite deberá drenarse y cambiarse después de alcanzadas las primeras 25 hrs de operación.
Sin detergente

## Slide 12
El MIL-L-22851, aceite dispersante de cenizas (Detergente) este aceite deberá usarse después de transcurridas las primeras 50 hrs o cuando el consumo se haya estabilizado.
Con detergente
Esto es para asegurar el correcto asentamiento de los anillos

## Slide 13
PESO DE LA AERONAVE :
PESO MAXIMO ……………………. 1,670 Lbs
PESO STANDARD VACIO
152 ….…………………. 1,081 Lbs
152 II ….…………………. 1,118 Lbs
MAXIMA CARGA UTIL:
152 ……..……………… 589 Lbs
152 II ……….……………. 552 Lbs

## Slide 14
PLANTA MOTRIZ

## Slide 15: PARTES DEL MOTOR
BLOCK CENTRAL O CÁRTER.
SON DOS MITADES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO FORJADO DIVIDIDAS EN EL CENTRO DEL MOTOR ASEGURADAS POR PERNOS PASANTES Y TUERCAS, SIN EMPAQUETADURA. CONTIENE PERFORACIONES MAQUINADAS PARA EL APOYO DEL EJE DE LEVAS Y METALES DE BANCADA. POSEE ORIFICIOS Y PASAJES DE LUBRICACIÓN.
  Caja de accesorios
Esta fabricada de aluminio vaciado y esta asegurada a la parte posterior del carter y a la parte superior posterior del colector de aceite.
Este forma un alojamiento para la bomba de aceite y los varios impulsores de los accesorios.

## Slide 16
MOTOR

## Slide 17
MOTOR
  El avión está equipado con un motor de 4 cilindros, horizontalmente opuestos, enfriado por aire, tiene un
  carburettor y un sistema de cárter húmedo.
  Es un motor : LYCOMING, modelo O-235-L2C y con una potencia de 110 HP a 2,550 RPM. Los accesorios mayores del motor se encuentran en la parte delantera y son :
  EN LA PARTE DELANTERA
  Un arrancador
  Un alternador (impulsado por una faja transmisora)
  Un radiador de aceite
  Y EN LA PARTE POSTERIOR TIENE
  Dos magnetos (impulsado por el motor)
  Una bomba de vacío
  Un filtro externo de aceite

## Slide 18
  ACCESORIOS MAYORES DEL MOTOR
  En la parte delantera del motor
ALTERNADOR
RADIADOR DE ACEITE
ARRANCADOR

## Slide 19
  En la parte posterior del motor
MAGNETOS
FILTRO DE ACEITE EXTERNO
BOMBA DE VACIO

## Slide 20
CONTROLES DEL MOTOR
  La potencia del motor es controlada por un ACELERADOR, este opera en la forma convencional o sea que al colocarlo todo hacia adelante es cuando el acelerador esta en su posición de máxima potencia, e inversamente al retirarlo todo hacia atrás estará en su mínimo o sea cortado.
  El mando de la MEZCLA tiene una perilla roja y en su extremo exterior hay un botón el cual se pueda presionar para liberarlo de su mecanismo interno y sacarlo o introducirlo a lo largo de su carrera.
  El mando en su posición todo adentro corresponde a MEZCLA RICA y cuando esta totalmente afuera se empobrece totalmente la mezcla, apagando el motor.

## Slide 21
CONTROLES DEL MOTOR
ACELERADOR
MEZCLA

## Slide 22
AEROPLANO Y
SUS SISTEMAS

## Slide 23
FUSELAJE
Este tipo de avión es íntegramente metálico, BIPLAZA, de ala alta, monomotor equipado con tren tipo TRICICLO y diseñado para propósitos utilitarios.
La construcción del fuselaje es convencional esta hecha de mamparos metálicos, largueros y larguerillos y todo esta cubierto por laminas metálicas formando así una estructura SEMIMONOCASCO.
El empenaje consta de los siguientes elementos tipo convencional: estabilizador vertical, timón de dirección estabilizador Horizontal, timón de profundidad con un compensador.
Fuselaje. se denomina fuselaje al cuerpo principal de la estructura del avión, cuya función principal es la de dar cabida a la tripulación, a los pasajeros y a la carga, además de servir de soporte principal al resto de los componentes. El diseño del fuselaje además de atender a estas funciones, debe proporcionar un rendimiento aceptable al propósito a que se destine el avión.

## Slide 25
ALAS
Son el elemento primordial de cualquier aeroplano. En ellas es donde se originan las fuerzas que hacen posible el vuelo. En su diseño se tienen en cuenta numerosos aspectos: peso máximo a soportar, resistencias generadas, comportamiento en la pérdida, etc.. o sea, todos aquellos factores que proporcionen el rendimiento óptimo para compaginar la mejor velocidad con el mayor alcance y el menor consumo de combustible posibles.

## Slide 26
CONTROLES DE VUELO
Consta de los siguientes elementos convencionales:
1. ALERONES
2. TIMON DE DIRECCION
3. TIMON DE PROFUNDIDAD
COMPENSADORES:
1. FLAPS
2. COMPENSADOR DE PROFUNDIDAD
TODAS estas superficies de mando son accionadas por un MANDO o TIMON EN LA CABINA, el cual a través de cables, poleas y diversos elementos de unión accionan los alerones y el timón de profundidad, en cambio el TIMON DE DIRECCION, así como los frenos son accionados por pedales que también sirven para activar los frenos y la rueda de nariz.

## Slide 27
CONTROLES DE VUELO
ALERONES
TIMON DE
PROFUNDIDAD
TIMON DE
DIRECCION

## Slide 28
COMPENSADORES
El Compensador de profundidad es operado manualmente.
Este compensador es actuado por una pequeña rueda. La rotación de esta pequeña rueda hacia adelante, colocara la nariz del avión hacia abajo inversamente la rotación hacia atrás levantara la nariz del avión.
RUEDA
COMPENSADOR

## Slide 29
FLAPS DEL ALA
Los Flaps de ala son de tipo de una sola ranura y se extienden o repliegan por medio de una aleta que acciona un interruptor que se encuentra en el panel de instrumentos para colocarlos en la posición que se requiera.
Esta palanca pequeña que se desliza en una ranura vertical tiene también tapas mecánicas en las posiciones marcadas de 10° , 20° y full.
Para colocar los flaps a ubicaciones mayores de 10° deberá mover este mando hacia la derecha para así liberarlo de su seguro y colocarlo en la posición deseada pudiendo controlar su posición en la lectura en ganchos que tiene marcado el canal ya mencionado.

## Slide 30
FLAPS ARRIBA
FLAPS ABAJO
FLAPS DEL ALA

## Slide 31
CONTROL EN TIERRA
El Control en Tierra para los efectos de rodaje, dirección, estas se cumple por medio del sistema direccional de la rueda de nariz, usando para tal efecto los pedales del Timón de Dirección y así al presionar el pedal izquierdo dirigirá el Timón y la rueda de nariz hacia la izquierda y recíprocamente también lo hará hacia la derecha.
Para mover el Avión manualmente es mejor hacerlo utilizando la barra de remolque que se coloca en el amortiguador de la rueda de nariz.
Por otro lado si se desea obtener un mínimo de viraje, manualmente puede hacerlo bajando la cola, pero utilizando el fuselaje en la parte delantera y final del estabilizador vertical, de esta forma levantara la rueda de nariz y puede empujarlo haciéndolo rotar sobre una rueda.

## Slide 32
PUNTO PARA COLOCAR LA BARRA DE REMOLQUE

## Slide 33
EJES DEL AVION
Eje longitudinal. Es el eje imaginario que va desde el morro hasta la cola del avión. El movimiento alrededor de este eje (levantar un ala bajando la otra) se denomina ALABEO .
Eje transversal o lateral. Eje imaginario que va desde el extremo de un ala al extremo de la otra. El movimiento alrededor de este eje (morro arriba o morro abajo) se denomina CABECEO .
Eje vertical. Eje imaginario que atraviesa el centro del avión. El movimiento en torno a este eje (morro virando a la izquierda o la derecha) se llama GUIÑADA.

## Slide 35
PANEL DE INSTRUMENTOS
El Panel de Instrumento esta diseñado de forma tal, que los instrumento de vuelo, se encuentran a la vista del Piloto.
A LA IZQUIERDA DEL MANDO PRINCIPAL SE HALLAN:
El Velocímetro, El Horizonte Artificial, El Altímetro, El Vor, El Coordinador de Virajes, El Indicador de Succión, El Giro Direccional, El Indicador de ascenso y descenso,
AL CENTRO DEL MANDO PRINCIPAL SE HALLAN:
Los equipos de Radio
A LA DERECHA DEL MANDO PRINCIPAL SE HALLAN:
El Tacómetro, El Amperímetro, El Horómetro
UN SUB PANEL DEBAJO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS SE HALLAN:
Los Indicadores de cantidad de Gasolina, El encendedor de cigarrillos, El Indicador de Temperatura y Presión de Aceite.

## Slide 36
VELOCIMETRO
HOR. ARTIFICIAL
ALTIMETRO
TACOMETRO
AMPERIMETRO
COORD. DE VIRAJE
GIRO DIREC.
IND. DE SUCCION
IND. ASCENSO Y DESCENSO
RELOJ
HOROMETRO
PANEL DE INSTRUMENTO

## Slide 37
SISTEMAS DEL MOTOR

## Slide 38
SISTEMAS DEL MOTOR
SISTEMA DE COMBUSTIBLE .
SISTEMA DE LUBRICACION.
SISTEMA DE FRENOS .
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACION.
SISTEMA DE ENCENCIDO Y ARRANQUE.
SISTEMA DE ESCAPE.
SISTEMA DE INDUCCION DE AIRE .
SISTEMA ELECTRICO.
SISTEMA DE VACIO O SUCCION.

## Slide 39
1. SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  El avión esta equipado con un sistema de tanques de gasolina (standard) de 13 galones cada uno.
  Ambos tanques están con su correspondiente tubería de ventilación, también hay una válvula selectora ubicada dentro de las cabinas, un filtro de combustible

## Slide 40
Parte del Sistema de Combustible
La aeronave se encuentra equipado con dos tanques estándar de una capacidad de 13 galones de combustible cada uno, con un respiradero que permite que fluya el combustible por gravedad hacia el motor.
Válvula selectora ( de paso de combustible) ubicada en la cabina ( parte central de los asientos).
Filtro de combustible.
Cebador manual (primer).
Carburador.
Manetas de control (cable mezcla y acelerador).
Indicadores de cantidad de combustible.

## Slide 41
Funcionamiento del Sistema
El combustible baja por gravedad desde los tanques a través de la válvula selectora que esta en el piso, entre los dos asientos delanteros. Esta llave tiene 2 posiciones marcadas cuando esta en la posición ON el combustible pasa a través de un filtro o colador, hacia el carburador y es en ese dispositivo que se emulsiona o mezcla la gasolina con el aire que viene del filtro de aire y así pulverizado, mezclado el aire con la gasolina pasa a los cilindros por el sistema de admisión y así producir la explosión para el funcionamiento del motor.
El combustible para el arranque es impulsado por el PRIMER que toma el combustible del vaso colector del filtro principal.

## Slide 42
Primer, consistente en una bomba mecánica que al tirar de ella toma combustible y al empujarla inyecta el combustible aspirado directamente en los cilindros. La varilla tiene un pequeño pitón que sirve para mantenerla bloqueada, de forma que para extraer o empujar la varilla este pitón debe hacerse coincidir con la ranura del conjunto en que se aloja.
Carburador, El objetivo último del sistema de combustible consiste en proveer a los cilindros de una mezcla de aire y combustible para su ignición. Para este fin, la mayoría de los motores de pistón utilizados en aviación están equipados con un carburador

## Slide 43
DIAGRAMA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

## Slide 44
2. SISTEMA DE LUBRICACION
Es un sistema que sirve para la lubricación interna del motor evitando el desgaste por la fricción de las piezas y componentes, además absorbe el calor interno del motor.
La capacidad del Carter que se encuentra en la parte inferior del motor, es de 6 CUARTOS pero independientemente hay otro cuarto de aceite más cuando el motor tiene un filtro externo cambiable y de flujo completo.
El tipo de aceite que usa para sus primeras 50 hrs. De vuelo es el AEROSHELL W-100 (sin detergente), después de las primeras 50 hrs. Usa aceite AEROSHELL W-100 (con detergente) SAE 50.

## Slide 45
Parte del Sistema de Lubricacion
Carter.
Bomba Mecánica de aceite.
Filtro externo de Aceite.
Radiador de aceite.
Captador de temperatura de aceite.
Captador de presión de aceite
Instrumentos de presión y temperatura de aceite.
RADIADOR DE ACEITE
FILTRO DE ACEITE

## Slide 46
Funcionamiento del Sistema
La bomba de aceite accionada por el motor succiona el aceite del cárter, el cual tiene que pasar previamente por una malla que sirve de filtro para impedir que pase suciedad o impurezas con el aceite que va a circular. Desde la bomba el aceite es dirigido a una válvula de derivación by-pass.
Si el aceite estuviese frio, la válvula hará que el aceite evite el radiador y vaya directamente al filtro.
Si el aceite estuviese caliente la válvula derivara al aceite después de pasar por los accesorios a una manguera flexible que lo dirigirá al radiador de aceite que se encuentre en la parte frontal izquierda del motor.

## Slide 47
El aceite que sale del filtro pasa a una válvula de alivio de presión la cual controla esta presión permitiendo así que el exceso de aceite regrese al cárter, mientras el remanente circula por las diferentes partes del motor.
El aceite residual también retorna al cárter por gravedad.
Una tapa donde esta el sitio de recarga de aceite en la parte posterior derecho del motor, tiene incorporada una barra medidora.
El motor no deberá ser operado con menos de 4 CUARTOS de aceite. Con el fin de reducir la perdida de aceite por los respiraderos y cuando se trate de ruedas de menos de 3 hrs, de duración llene solo hasta 5 cuartos. Para vuelos largos llene a 6 cuartos.

## Slide 48
3. SISTEMA DE FRENOS
La Aeronave tiene un sistema hidráulico de freno, de un disco en cada rueda de los trenes principales. Cada pedal del piloto esta equipado con un CILINDRO MAESTRO que trasmite la presión hidráulica efectuada en cada pedal a través de tuberías o líneas a cada disco de freno, los pedales son independientes y están interconectados.
Cuando se va a estacionar el avión usando el freno de estacionamiento, se hará presionando simultáneamente ambos pedales .
Para una mejor conservación de los frenos tenga el sistema adecuadamente mantenido y trate de usar moderadamente estos frenos tanto durante el taxeo como durante los aterrizajes.

## Slide 49
Debe evitarse “arrastrar” los frenos vale decir, no irlos pisando durante los rodajes porque acorta su vida y los recalienta.
Se puede bombear repetidas veces para mejorar la acción de los frenos.
Si sucediese que solo uno de los frenos estuviese largo, débil o fallase puede usar el otro de forma coordinada mientras usa el otro timón de dirección opuesto para así compensar y obtener un mejor frenado.
PEDALES

## Slide 50
TREN DE ATERRIZAJE
Es de tipo TRICICLO consta de dos ruedas principales y una rueda de nariz comándable, también puede estar equipadas con cubiertas aerodinámicas que permitirán a todas las ruedas como menor resistencia al avance.
La rueda de la nariz tiene un amortiguador tubular tipo OLENEUMATICO el cual consiste en un tubo recargado con fluido hidráulico y nitrógeno.
Cada rueda esta equipada con disco de freno accionado hidráulicamente, ubicado en el interior de la rueda ( cuando cuentan con cubiertas aerodinámicas deben ser retiradas para en pre-vuelo de las ruedas de freno).
Capacidad de nitrógeno del TREN DE NARIZ 30 psi.
Capacidad de nitrógeno TREN PRINCIPAL 29 psi.

## Slide 51
Tren de Nariz
Tren Principal
Tipo Triciclo
TREN DE ATERRIZAJE

## Slide 52
4. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACION
El enfriamiento del motor se realiza, al ingresar el aire de impacto por dos aberturas delanteras conformadas con la cubierta del motor éste aire al ingresar no solo enfría los cilindros delanteros, porque también hay detrás de ellas; deflectores que obligan al aire a circular por detrás de los cilindros y otras áreas del motor para luego salir por la parte trasera inferior de la cubierta del motor en una abertura que se ha previsto para tal efecto.
No tiene ningún dispositivo, ni mando manual para canalizar o dirigir el aire.
INGRESO DE AIRE
INGRESO DE AIRE

## Slide 54
Estos motores son diseñados para ser enfriados por presión de aire
actuado por la velocidad hacia delante del avión.
Los deflectores son provistos para elevar la presión y forzar el aire a través de las aletas de enfriamiento del cilindro.

## Slide 55
5. SISTEMA DE ENCENDIDO Y ARRANQUE
La ignición del motor se realiza por medio de 2 magnetos impulsados por el motor las cuales encienden las dos bujías de cada cilindro.
El magneto derecho enciende las bujías superior derecha y también las inferiores izquierda y el magneto izquierdo enciende las bujías superiores izquierda y también las inferiores derecha, la operación normal es desarrollada con ambos magnetos funcionando y que encienden las dos bujías de cada cilindro para así asegurar una combustión completa de la mezcla aire-combustible. El control de los magnetos y del arrancador es efectuado por un interruptor tipo rotatorio que se encuentre en el sub panel izquierdo. Este interruptor esta marcado en el sentido horario con las siguientes siglas: OFF – R – L – BOTH – STAR.

## Slide 57
El motor siempre deberá ser operado con ambos magnetos funcionando, lo cual corresponde a la posición BOTH, excepto cuando se esta probando el funcionamiento de cada magneto para los efectos de chequeo.
Las posiciones R y L son para efecto de comprobación individual de cada magneto y para los casos de emergencia. Cuando éste interruptor rotatorio (llave de magnetos) esta en la posición START y estando conectado previamente el SWITH de la BATERIA acciona el contactor respectivo haciendo funcionar al arrancador y por lo tanto funcionara el motor.
Esta llave de magnetos tiene incorporado internamente un resorte que una vez que arranco el motor y al soltar la llave esta va por si sola a la posición BOTH.

## Slide 58
Magnetos
Un magneto es un generador de corriente diseñado para generar un voltaje suficiente para hacer saltar una chispa en las bujías, y así provocar la ignición de los gases comprimidos en un motor de combustión interna.
Doble encendido. Prácticamente todos los motores aeronáuticos están equipados con un sistema doble de encendido, compuesto por dos magnetos independientes que suministran corriente eléctrica a dos bujías en cada cilindro (un magneto suministra corriente a un juego de bujías y la otra alimenta al otro juego), por seguridad y eficacia:
Si falla un sistema de magnetos, el motor puede funcionar con el otro hasta que pueda realizarse un aterrizaje seguro.
Dos bujías en cada cilindro no solo dan mayor seguridad sino que además mejoran la combustión de la mezcla y permiten un mayor rendimiento.

## Slide 60
Operacion del encendido y arranque
En el panel de instrumentos, hay un interruptor de encendido/starter accionado por llave, el cual tiene cinco posiciones:
OFF (Apagado).
R (Right=Derecha) en la cual solo un magneto suministra corriente a su juego de bujías.
L (Left=Izquierda) lo mismo con el otro magneto y su juego de bujías.
BOTH (Ambos), ambas magnetos suministran corriente, cada una a su juego de bujías, y
START (Arranque) que acciona el starter que arranca el motor.

## Slide 61
Operacion del encendido y arranque
Para asegurar que el sistema de encendido funciona correctamente, se debe comprobar este en la prueba de motores previa al despegue. El procedimiento consiste en: ajustar la potencia a 1700 r.p.m.; entonces se mueve la llave de encendido desde la posición BOTH hasta la posición L (Left) chequeando en el tacómetro que la caída de r.p.m. no excede mas de 150r.p.m.; seguidamente se vuelve a la posición BOTH y se repite el mismo procedimiento llevando la llave esta vez a la posición R (Right) y comprobando en el tacómetro la caída de r.p.m. La diferencia en la caída de r.p.m. con la llave en L y con la llave en R, la diferencia entre ambos no debe ser mayor de 50 r.p.m. Antes de realizar este procedimiento conviene asegurarse de que la temperatura y la presión del aceite tengan valores normales (indicadores en verde).

## Slide 62
Para apagar el motor de un avión. En primer lugar, se mueve la palanca de la (mezcla) de combustible a la posición de mínima para interrumpir la alimentación al motor; una vez que el motor se para, es cuando se lleva la llave de encendido a la posición OFF. De esta manera se garantiza que no queda combustible en los cilindros, lo cual podría hacer que el motor se pusiera en marcha si alguien mueve accidentalmente la hélice con la llave de encendido puesta, aún cuando el interruptor eléctrico principal (master) esté apagado.

## Slide 63
6. SISTEMA DE ESACPE
Es un sistema de recolección de los gases de la combustión generada por el motor.
Los gases de escape pasan a través de un tubo hacia un muffler a manera de silenciador para luego pasar a un tubo de escape que se encuentra en el lado derecho del motor, el cuerpo del tubo forrado que forma el silenciador es de donde se toma la conexión que llevara parte de ese aire caliente hacia el carburador.

## Slide 64
7. SISTEMA DE INDUCCION DE AIRE
El sistema de inducción de aire del motor, recibe el aire de una entrada que se encuentra en la parte inferior de la cubierta del motor . Esta entrada tiene en su parte externa un filtro de aire el cual retiene el polvo y cualquier otra materia extraña que pudiese entra al sistema, después de filtrado el aire pasa a una caja que lo dirige hacia la entrada del carburador (que se encuentra en la parte inferior del motor) para pasar a continuación al carburador ya mezclado con gasolina pulverizado yendo por los tubos del sistema de admisión hacia los cilindros.
En el supuesto caso de obstrucción del filtro de aire, puede obtenerse aire en forma alterna, jalando la maneta respectiva de aire caliente que es obtenido del silenciador del tubo de escape y es aire no filtrado. Este aire originara una perdida de 150 a 200 RPM.

## Slide 65
8. SISTEMA DE VACIO O SUCCION
Un sistema de vacío accionado por el motor esta disponible y provee de la succión necesaria para operar el indicador de actitud (horizonte artificial) y el indicador de dirección(giro direccional).
Partes del sistema de vacio o succión : 1. Una bomba de vacío.
2. Una válvula de desahogo.
3. Un filtro de aire
BOMBA DE VACIO
FILTRO DE AIRE

## Slide 66
El filtro de aire se encuentra en la parte posterior de la pared de fuego debajo del panel de instrumentos, los instrumentos operados con vacío en la parte izquierda del panel de instrumentos y un medidor de succión en el lado derecho del panel.
VALVULA DE DESAHOGO
BOMBA DE VACIO

## Slide 67
DIAGRAMA DEL SISTEMA DE VACIO

## Slide 68
Indicador de Dirección. También llamado direccional giroscópico o giro direccional, este instrumento proporciona al piloto una referencia de la dirección del avión, facilitando el control y mantenimiento del rumbo.
El desplazamiento de un lugar a otro en avión, se realiza a través de una ruta aérea previamente elaborada, la cual se compone de uno o más tramos, en los cuales para llegar de un punto al siguiente ha de seguirse una determinada dirección o rumbo, es decir, el piloto debe "navegar" a través del aire para seguir esa ruta.

## Slide 69
No obstante, se ha de tener en cuenta lo siguiente: Este instrumento precesiona, es decir se desajusta, y además no tiene cualidades magnéticas por lo que no detecta por si solo la posición del norte magnético. Por ambas razones, el piloto debe chequearlo periódicamente con la brújula y ajustarlo si es necesario mediante el botón giratorio, especialmente tras realizar maniobras bruscas o giros prolongados. Este ajuste debe hacerse siempre con el avión en vuelo recto y nivelado y con la brújula estable.
GIRO DIRECCIONAL

## Slide 70
Horizonte Artificial. También llamado Indicador de Actitud, es un instrumento que muestra la actitud del avión respecto al horizonte. Su función consiste en proporcionar al piloto una referencia inmediata de la posición del avión en alabeo y profundidad; es decir, si está inclinado lateralmente, con el morro arriba o abajo, o ambas cosas, con respecto al horizonte. La incorporación del horizonte artificial a los aviones ha sido fundamental para permitir el vuelo en condiciones de visibilidad reducida o nula. Este instrumento opera en base a una propiedad giroscópica, concretamente la de rigidez en el espacio, este aparato está conectado al sistema de succión, es necesario para producir la corriente de aire.

## Slide 71
9. SISTEMA PITOT ESTATICO E INSTRUMENTO
El sistema de pitot-estatica suministra presión directa al velocímetro y presión estática al velocímetro, climb y altímetro. El sistema esta compuesto de un tubo Pitot montado en la superficie mas baja del ala izquierda, dos puertas de estática externa, uno a cada lado de la porción baja delantera del fuselaje.
El aeroplano también esta equipado con su sistema calentador de pitot. El sistema consiste de un elemento calentador en el tubo Pitot, una llave del tipo SWICHT marcado como PITOT HEAT en la parte mas baja del lado izquierdo del panel de instrumentos, un protector de circuitos de 10 amperios en la parta baja izquierda del panel de instrumentos .

## Slide 73
El tubo de pitot.
Consiste en un tubo sencillo u otro dispositivo similar, de tamaño no muy grande, que suele estar montado, enfrentado al viento relativo, en el borde de ataque o debajo del ala, aunque en ciertos aeroplanos está colocado en el morro del avión o en el estabilizador vertical. Esta localización le pone a salvo de perturbaciones o turbulencias causadas por el movimiento del avión en el aire. Este dispositivo, tiene un pequeño agujero en la punta para recoger la presión de impacto, que debe permanecer siempre libre de cualquier impureza (insectos, etc..) que lo obstruya. Suele tener un pequeño orificio en la parte de abajo para facilitar su limpieza.

## Slide 74
10. SISTEMA ELECTRICO
La energía eléctrica es necesaria para el funcionamiento de muchos sistemas e instrumentos del aeroplano: arranque del motor, radios, luces, instrumentos de navegación, y otros dispositivos que necesitan esta energía para su funcionamiento (bomba de combustible, accionamiento de flaps, calefacción del pitot, avisador de pérdida, etc...)
La energía eléctrica es mantenida y abastecida por un alternador de 28 voltios de corriente continua impulsado por el motor y que produce 60 amperios.
También consta de una batería de 24 voltios y 14 amperios que se encuentra en el lado derecho delante de la pared de fuego.

## Slide 75
El sistema eléctrico del avión se nutre pues de dos fuentes de energía: la batería y el generador/alternador. La batería se utiliza en exclusiva (salvo emergencias) para el arranque del motor; una vez puesto en marcha, es el alternador el que pasa a alimentar el sistema eléctrico.
El voltaje de salida del generador/alternador es ligeramente superior al de la batería. Por ejemplo, una batería de 12 volts. suele estar alimentada por un generador/alternador de 14 volts. o una batería de 24 volts. se alimenta con un generador/alternador de 28 volts. Esta diferencia de voltaje mantiene la batería cargada, encargándose un regulador de controlar y estabilizar la salida del generador/alternador hacia la batería.

## Slide 76
Batería. Es un acumulador, como su propio nombre indica, transforma y almacena la energía eléctrica en forma química.
Esta energía almacenada se utiliza para arrancar el motor, y como fuente de reserva limitada para uso en caso de fallo del alternador o generador. Por muy potente que sea una batería, su capacidad es notoriamente insuficiente para satisfacer la demanda de energía de los sistemas e instrumentos del avión, los cuales la descargarían rápidamente. Por eso los aviones están equipados con generadores o alternadores.

## Slide 77
Alternador. Movidos por el giro del motor, proporcionan corriente eléctrica al sistema y mantienen la carga de la batería. Con el motor a bajo régimen, muchos generadores no producen la suficiente energía para mantener el sistema eléctrico; por esta razón, con el motor poco revolucionado el sistema se nutre de la batería, que en poco tiempo puede quedar descargada. Un alternador en cambio, produce suficiente corriente y muy constante a distintos regímenes de revoluciones. Otras ventajas de los alternadores: son más ligeros de peso, menos caros de mantener y menos propensos a sufrir sobrecargas

## Slide 78
Amperímetro. Es el instrumento utilizado para monitorizar el rendimiento del sistema eléctrico. En algunos aviones el amperímetro es analógico, o digital, otros no poseen amperímetro sino que en su lugar tienen un avisador luminoso que indica un funcionamiento anómalo del alternador o generador. El amperímetro nos sirve para indicar el flujo de corriente en amperios, tanto en el sentido desde el alternador hacia la batería, como también desde la batería hacia el sistema del avión, cuando el motor del avión esta operando y estando el MASTER SWITCH, en ON el amperímetro estará indicando el régimen de carga al cual esta operando el alternador y que es el que se esta aplicando a la batería. El amperímetro nos indicara el régimen de descarga de la batería.

## Slide 79
Master Switch. Con este interruptor, el piloto enciende (on) o apaga (off) el sistema eléctrico del avión, a excepción del encendido del motor (magnetos) que es independiente.
El interruptor maestro que controla todo el sistema eléctrico consta básicamente de un interruptor tipo balancín con dos movimientos hacia arriba y hacia abajo en un eje control, esta dividido en dos mitades, la mitad derecha está marcada con las letras BAT (batería) y la otra mitad izquierda esta marcada ALT (alternador) ambas en la posición arriba están en ON y a la inversa, hacia abajo OFF.

## Slide 80
La BAT controla toda la potencia eléctrica del sistema y ALT solo controla el alternador. Normalmente ambos switches son usados en la misma forma simultáneamente, sin embargo el lado BAT o sea la mitad derecha podría ser puesta en O/U separadamente para chequear el sistema mientras el avión aun esta en tierra.
Cuando se pone en ALT en OFF esta anulada el alternador en cuyo caso, sea cual fuere la razón y peor si esta en vuelo porque toda la energía es proporcionada por la batería solamente, lo cual origina su drenaje y rápido agotamiento y llegara a tanto su descarga, si es continuada que se reducirá hasta no poder usar la transmisión de radio y una vez en tierra como se ha afectado y tampoco accionara el contactor de la batería de modo y no hara suficiente energía para efectuar un arranque.

## Slide 81
GRACIAS